## Slide 1: A-Flansch Wasserkühlung
∫ervoantriebstechnik.de
Thermisches 3-Körper-Modell für die A-Flansch-Wasserkühlung
Revision V01.0
Roland Fetzner

## Slide 2: Thermisches Modell
Das vereinfachte 1-Körper-Modell (1-BODY-MODEL):
PV TOT
ϑU = 40°
Rϑ
Cϑ
Δϑ = 100K
ϑCU = 140°
Temperatur-Abfall:
Thermische Zeitkonstante:
Wärmekapazität:
c = spez. Wärmekapazität

## Slide 3: Thermisches Modell
Das 3-Körper-Modell (3-BODY-MODEL):
PV CU
ϑU = 40°
Rϑ CU-FE
Cϑ CU
Δϑ = 15K
ϑCU = 140°
Cϑ FE
Cϑ AL
PV FE
Rϑ FE-AL
Rϑ AL-U
Δϑ = 20K
Δϑ = 65K
ϑFE = 125°
ϑAL = 105°
~ 15%* Rϑ MOTOR
~ 20%* Rϑ MOTOR
~ 65%* Rϑ MOTOR

## Slide 4: Thermisches Modell
Das 3-Körper-Modell (3-BODY-MODEL) mit Wellendichtring WD:
PV CU
ϑU = 40°
Rϑ CU-FE mit EXPOXY
Cϑ CU
Δϑ = 12K
ϑCU = 140°
Cϑ FE
Cϑ AL
PV FE
Rϑ FE-AL
Rϑ AL-U
Δϑ = 18K
Δϑ = 70K
ϑFE = 128°
ϑAL = 110°
~ 12%* Rϑ MOTOR
~ 18%* Rϑ MOTOR
~ 70%* Rϑ MOTOR
PV WD

## Slide 5: Thermisches Modell (liquid-cooled)
Das 3-Körper-Modell (3-BODY-MODEL) mit A-Flansch-Wasserkühlung:
2x
PV CU
ϑU = Wasser = 40°
Rϑ CU-FE mit EXPOXY
Cϑ CU
Δϑ = 24K
ϑCU = 140°
Cϑ FE
Cϑ AL
PV FE
Rϑ FE-AL
Rϑ AL-U
Δϑ = 36K
Δϑ = 40K
ϑFE = 116°
ϑAL = 80°
unverändert
unverändert
auf 1/4 - 1/3 reduziert
PV WD

## Slide 6: Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie

## Slide 7: Fragen und Antworten
Fragen ?
oder
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!